## Slide 1: Sistemas Digitales
Redes Informáticas
Resumen 2025

## Slide 2: Concepto
El concepto de red informática se refiere a un conjunto de dispositivos interconectados que pueden comunicarse entre sí para compartir recursos y datos. Esto incluye computadoras, servidores, impresoras, y otros dispositivos como teléfonos y cámaras. Las redes informáticas permiten la transferencia de información y el uso compartido de recursos, facilitando la colaboración y la comunicación.

## Slide 3: Elementos Clave del Concepto:
Interconexión: Los dispositivos están conectados mediante cables o de forma inalámbrica, lo que permite la comunicación entre ellos.
Protocolo: Un conjunto de reglas que define cómo se transmiten los datos. El TCP/IP es uno de los más utilizados.
Recursos Compartidos: Las redes permiten el acceso a archivos, aplicaciones y dispositivos (como impresoras) desde diferentes ubicaciones.
Escalabilidad: Las redes pueden crecer fácilmente al agregar más dispositivos.
Seguridad: Es crucial proteger los datos y los dispositivos de accesos no autorizados, utilizando métodos como firewalls y cifrado.

## Slide 4: Tipos de Redes
PAN (Personal Area Network):son un tipo de red diseñada para la comunicación entre dispositivos personales cercanos, normalmente dentro de un rango de unos pocos metros.
LAN (Local Area Network): Redes de área local, típicamente en un solo edificio o campus.
WAN (Wide Area Network): Redes de área amplia, que pueden cubrir grandes distancias, como ciudades o países.
MAN (Metropolitan Area Network): Redes que abarcan áreas metropolitanas.

## Slide 5: Topología de Red
La topología de red se refiere a la disposición física o lógica de los dispositivos en una red. Existen varias topologías, cada una con sus características, ventajas y desventajas.

## Slide 6: Topología en Estrella
Descripción: Todos los dispositivos están conectados a un dispositivo central, como un switch o un hub.
Ventajas:
  Fácil de instalar y gestionar.
  Si un cable falla, solo afecta a un dispositivo.
Desventajas:
  Si el dispositivo central falla, toda la red se cae.

## Slide 7: Topología en Bus
Descripción: Todos los dispositivos están conectados a un solo cable central (bus).
Ventajas:
  Fácil de instalar y económica para redes pequeñas.
Desventajas:
  Si el cable central falla, toda la red se interrumpe.
  El rendimiento disminuye a medida que se añaden más dispositivos.

## Slide 8: Topología en Anillo
Descripción: Cada dispositivo está conectado a otros dos, formando un anillo.
Ventajas:
  La transmisión de datos es rápida y predecible.
Desventajas:
  Si un dispositivo o conexión falla, puede interrumpir toda la red.

## Slide 9: Topología en Malla
Descripción: Cada dispositivo está conectado a uno o más dispositivos, creando múltiples rutas para la transmisión de datos.
Ventajas:
  Alta redundancia y confiabilidad; si un enlace falla, los datos pueden tomar otra ruta.
Desventajas:
  Costosa y compleja de instalar y mantener

## Slide 10: Topología en Árbol
Descripción: Una forma de topología en estrella, donde múltiples dispositivos en estrella se conectan a un bus central.
Ventajas:
  Escalable; fácil de agregar nuevos dispositivos.
Desventajas:
  Depende de la red central; si el bus falla, puede afectar múltiples estrellas.

## Slide 11: Componentes
Dispositivos de Usuario
  Computadoras: Pueden ser de escritorio, portátiles o servidores que realizan tareas y procesan información.
  Dispositivos móviles: Teléfonos inteligentes y tabletas que se conectan a la red.
  Impresoras y periféricos: Dispositivos que se pueden compartir entre varios usuarios en la red.
Dispositivos de Red
  Router: Dirige el tráfico de datos entre diferentes redes, conectando, por ejemplo, una red local a Internet.
  Switch: Conecta múltiples dispositivos dentro de una red local (LAN) y permite la comunicación entre ellos.
  Access Point (Punto de Acceso): Extiende la red inalámbrica, permitiendo que dispositivos inalámbricos se conecten a la red.
Cables y Conectores
  Cables Ethernet: Utilizados para conexiones por cable entre dispositivos en una red local.
  Cables de fibra óptica: Utilizados para conexiones de alta velocidad y larga distancia.
  Conectores: Como RJ-45 para cables Ethernet, que permiten la conexión física entre dispositivos.

## Slide 12: Protocolos de Comunicación
Los protocolos de comunicación son un conjunto de reglas y convenciones que permiten que los dispositivos en una red se comuniquen entre sí de manera efectiva. Estos protocolos definen cómo se envían, reciben y procesan los datos.
Protocolos Basico TCP/IP HTTP/HTTPS FTP SMPT DHCP DNS etc.

## Slide 13: Dirección IP
Las direcciones IP (Protocolo de Internet) son identificadores únicos asignados a dispositivos conectados a una red que utiliza el Protocolo de Internet para la comunicación. Estas direcciones permiten que los dispositivos se encuentren y se comuniquen entre sí a través de la red.

## Slide 14: Tipos de Direcciones IP
IPv4 (Internet Protocol version 4):
  Formato: Se representa como cuatro grupos de números (octetos) separados por puntos, por ejemplo, 192.168.1.1.
  Direcciones posibles: Aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones únicas.
    Nota 4,3 mil millones = 4,300,000,000
  Uso: Es el formato más común, pero está siendo cada vez más limitado debido al aumento de dispositivos conectados.
IPv6 (Internet Protocol version 6):
  Formato: Se representa como ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales, separados por dos puntos, por ejemplo, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.
  Direcciones posibles: Casi 340 undecillones de direcciones únicas (3.4 x 10^38).
    Nota 1 undecillon= 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
  Uso: Diseñado para resolver la escasez de direcciones IPv4 y mejorar la eficiencia del enrutamiento y la seguridad.

## Slide 15: Tipos de Direcciones IP según su Asignación
Direcciones IP Públicas:
  Descripción: Direcciones que son accesibles desde cualquier parte de Internet. Son únicas en toda la red global.
  Uso: Asignadas a dispositivos como servidores web, routers y otros dispositivos que necesitan ser accesibles desde fuera de una red local.
Direcciones IP Privadas:
  Descripción: Direcciones utilizadas dentro de una red local (LAN). No son enrutables en Internet y están diseñadas para el uso interno.
  Uso: Conectan dispositivos en redes locales, como hogares o empresas.

## Slide 16: Asignación de Direcciones IP
Estática:
  Descripción: La dirección IP es fija y no cambia. Se asigna manualmente a un dispositivo.
  Uso: Ideal para servidores o dispositivos que necesitan una dirección constante.
Dinámica:
  Descripción: La dirección IP se asigna automáticamente mediante un servidor DHCP y puede cambiar con el tiempo.
  Uso: Común en redes domésticas y empresas, ya que simplifica la administración.

## Slide 17: Clases de Direcciones IPv4
Las direcciones IP (IPv4) se clasifican en clases según su rango, lo que determina cómo se utilizan en redes. Originalmente, esta clasificación facilitaba la organización de las direcciones para diferentes tipos de redes.

## Slide 18: Clase A B C
Clase A
  Rango: 1.0.0.0 a 126.255.255.255
    Máscara de subred: 255.0.0.0
    Uso: Diseñada para redes muy grandes. Permite un gran número de direcciones de host (más de 16 millones).
    Ejemplo: 10.0.0.1
Clase B
  Rango: 128.0.0.0 a 191.255.255.255
  Máscara de subred: 255.255.0.0
  Uso: Adecuada para redes medianas. Permite alrededor de 65,000 direcciones de host.
  Ejemplo: 172.16.0.1
3. Clase C
  Rango: 192.0.0.0 a 223.255.255.255
  Máscara de subred: 255.255.255.0 (
  Uso: Ideal para redes pequeñas. Permite hasta 254 direcciones de host.
  Ejemplo: 192.168.1.1

## Slide 19: Direcciones Especiales
Dirección de loopback: 127.0.0.1, utilizada para pruebas internas en la máquina local.
Direcciones IP privadas: Son direcciones no enrutables en Internet

## Slide 20: Comandos DOS redes I
ipconfig
  Descripción: Muestra la configuración de IP de todas las interfaces de red.
  Uso: ipconfig
ping
  Descripción: Envía paquetes a un host para verificar la conectividad.
  Uso: ping [dirección IP o nombre de host] (ejemplo: ping google.com)
tracert
  Descripción: Muestra la ruta que toman los paquetes para llegar a un host específico.
  Uso: tracert [dirección IP o nombre de host] (ejemplo: tracert google.com)

## Slide 21: Comandos DOS redes II
nslookup
  Descripción: Consulta el servidor DNS para obtener la dirección IP de un nombre de dominio.
  Uso: nslookup [nombre de dominio] (ejemplo: nslookup www.ejemplo.com)
netstat
  Descripción: Muestra las conexiones de red activas y los puertos en uso.
  Uso: netstat

## Slide 22: Cables de Red
Los cables de red son fundamentales para la transmisión de datos entre dispositivos en una red. Existen varios tipos de cables, cada uno diseñado para diferentes aplicaciones y necesidades de rendimiento.

## Slide 23: Cable Ethernet (Cable de Par Trenzado)
Tipo: Puede ser de cobre (par trenzado).
Categorías:
  Cat 5e: Soporta hasta 1 Gbps a distancias de hasta 100 metros.
  Cat 6: Soporta hasta 10 Gbps a distancias de hasta 55 metros.
  Cat 6a: Mejora el Cat 6, soportando 10 Gbps a distancias de hasta 100 metros.
  Cat 7: Soporta hasta 10 Gbps y frecuencias más altas (hasta 600 MHz).
  Cat 8: Diseñado para centros de datos, soporta hasta 25-40 Gbps a distancias de hasta 30 metros.

## Slide 24: Cable de Fibra Óptica
Tipo: Utiliza fibras de vidrio o plástico para transmitir datos como pulsos de luz.
Tipos:
  Fibra monomodo: Permite la transmisión a largas distancias (hasta 100 km o más) con un solo haz de luz.
  Fibra multimodo: Adecuada para distancias más cortas (hasta 300-400 metros) y usa múltiples haces de luz.
Uso: Ideal para conexiones de alta velocidad y largas distancias, como en redes empresariales y conexiones de Internet de alta capacidad.

## Slide 25: Configuraciones de Conexión (T568A y T568B)
Al armar un cable de par trenzado, es crucial seguir uno de los estándares de terminación:
T568A:
  Pin 1: Blanco/Verde
  Pin 2: Verde
  Pin 3: Blanco/Naranja
  Pin 4: Azul
  Pin 5: Blanco/Azul
  Pin 6: Naranja
  Pin 7: Blanco/Marrón
  Pin 8: Marrón
T568B:
  Pin 1: Blanco/Naranja
  Pin 2: Naranja
  Pin 3: Blanco/Verde
  Pin 4: Azul
  Pin 5: Blanco/Azul
  Pin 6: Verde
  Pin 7: Blanco/Marrón
  Pin 8: Marrón

## Slide 26: Herramientas para cable de cobre
Crimpadora (o Engarzadora)
  Descripción: Herramienta que se utiliza para fijar conectores (como RJ-45) a los extremos de los cables.
  Uso: Asegúrate de que el conector esté correctamente engarzado para una buena conexión.
Probador de Cables
  Descripción: Herramienta que verifica la continuidad y el rendimiento del cable, detectando problemas como cortocircuitos o conexiones cruzadas.
  Uso: Utiliza antes de instalar cables para asegurar que funcionen correctamente.

## Slide 27: Fibra Óptica
Crimpadora para Conectores de Fibra
  Descripción: Utilizada para fijar conectores (como SC, LC, ST) a los extremos de los cables de fibra óptica.
  Uso: Asegura un contacto adecuado para una buena transmisión de datos.
Probador de Fibra Óptica
  Descripción: Herramienta que mide la pérdida de señal y verifica la continuidad en cables de fibra.
  Uso: Asegura que el cable funcione correctamente y que no haya pérdidas excesivas.

## Slide 28: Redes inalámbricas
Las redes inalámbricas son sistemas de comunicación que permiten la transmisión de datos sin necesidad de cables físicos. Utilizan ondas de radio, infrarrojos u otras tecnologías para conectar dispositivos.

## Slide 29: Tipos de Redes Inalámbricas
WLAN (Wireless Local Area Network): Redes locales que permiten la conexión de dispositivos en un área limitada, como una oficina o un hogar. Un ejemplo común es la tecnología Wi-Fi.
WPAN (Wireless Personal Area Network): Redes que conectan dispositivos personales en un área pequeña, como Bluetooth, que permite la conexión entre teléfonos móviles, auriculares y otros dispositivos.
WWAN (Wireless Wide Area Network): Redes que proporcionan conectividad a través de áreas más amplias, como las que ofrecen las operadoras móviles para teléfonos inteligentes
WMAN (Wireless Metropolitan Area Network): Redes que cubren áreas metropolitanas más grandes

## Slide 30: Estándares y Tecnologías Comunes
Wi-Fi (IEEE 802.11): Conjunto de estándares para redes WLAN. Existen diferentes versiones, como 802.11n, 802.11ac y 802.11ax ,que ofrecen diferentes velocidades y capacidades.
Bluetooth: Tecnología para la comunicación de corto alcance entre dispositivos, ideal para la conexión de accesorios como auriculares, teclados y ratones.

## Slide 31: Ventajas de las Redes Inalámbricas
Flexibilidad: Permiten la conexión de dispositivos en movimiento y la fácil reubicación de dispositivos sin necesidad de cableado.
Fácil instalación: Menos infraestructura física y, a menudo, más fácil de configurar y escalar.
Acceso móvil: Permiten la conectividad a dispositivos móviles en cualquier lugar dentro del área de cobertura.

## Slide 32: Desventajas de las Redes Inalámbricas
Interferencia: Pueden verse afectadas por interferencias de otros dispositivos y obstáculos físicos, como paredes.
Seguridad: Más susceptibles a ataques si no se implementan medidas de seguridad adecuadas, como cifrado WPA2/WPA3.
Rango limitado: La cobertura puede ser inferior a la de las redes cableadas, especialmente en entornos grandes o con muchos obstáculos.

## Slide 33: Seguridad en Redes Inalámbricas
Cifrado: Utilizar protocolos de seguridad como WPA2 o WPA3 para proteger la transmisión de datos.
Contraseñas Seguras: Implementar contraseñas fuertes para acceder a la red.
Filtrado de MAC: Permitir solo dispositivos específicos a la red mediante la lista de control de acceso basada en direcciones MAC.
Actualizaciones de Firmware: Mantener actualizados los dispositivos para protegerse contra vulnerabilidades conocidas.

## Slide 34: Antenas
Las antenas son dispositivos clave en las redes inalámbricas, ya que permiten la transmisión y recepción de señales de radiofrecuencia

## Slide 35: Tipos
Antenas Omnidireccionales
  Descripción: Radiación en todas las direcciones de manera uniforme en un plano horizontal.
  Uso: Ideales para cubrir áreas amplias, como en puntos de acceso Wi-Fi en hogares y oficinas.
  Ejemplo: Antenas de dipolo.
Antenas Direccionales
  Descripción: Enfocan la señal en una dirección específica, aumentando el alcance y la intensidad en esa dirección.
  Uso: Utilizadas para conexiones de larga distancia, como enlaces entre edificios.
  Ejemplo: Antenas Yagi, antenas parabólicas.
Antenas Sectoriales
  Descripción: Proporcionan cobertura en un sector específico (por ejemplo, 60°, 90°, 120°).
  Uso: Común en redes celulares y Wi-Fi para cubrir áreas específicas en entornos densos.
Antenas MIMO (Multiple Input Multiple Output)
  Descripción: Utilizan múltiples transmisores y receptores para mejorar la capacidad y la eficiencia de la transmisión de datos.
  Uso: Común en tecnologías como Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 para aumentar el rendimiento en entornos congestionados.

## Slide 36: Dispositivos Wifi
Los dispositivos Wi-Fi son esenciales para establecer y gestionar conexiones inalámbricas en redes locales.

## Slide 37: Dispositivos Wifi I
Puntos de Acceso (Access Points - AP)
  Descripción: Dispositivos que permiten la conexión de dispositivos inalámbricos a una red cableada.
  Uso: Se utilizan en entornos empresariales y públicos para extender la cobertura de la red y conectar múltiples dispositivos.
Routers Inalámbricos
  Descripción: Dispositivos que combinan funciones de enrutador y punto de acceso.
  Uso: Conectan redes locales a Internet y permiten la conexión de dispositivos inalámbricos, gestionando el tráfico de datos.
Repetidores (o Extensores de Rango)
  Descripción: Dispositivos que reciben y retransmiten la señal Wi-Fi para ampliar la cobertura de la red.
  Uso: Ideales para áreas donde la señal es débil o para cubrir puntos ciegos en el hogar o la oficina.
Puentes Inalámbricos
  Descripción: Dispositivos que conectan redes diferentes a través de una conexión inalámbrica, actuando como un enlace entre dos redes.
  Uso: Útiles para extender una red a edificios o áreas que están lejos de la red principal.

## Slide 38: Configurar un router Wi-Fi I
Conectar el Hardware
  Conectar el Router: Conecta el router a la toma de corriente y enciéndelo.
  Conectar al Módem: Usa un cable Ethernet para conectar el puerto WAN del router al puerto Ethernet del módem.
  Conectar Dispositivos: Si deseas, conecta tu computadora al router mediante otro cable Ethernet en uno de los puertos LAN.

## Slide 39: Configurar un router Wi-Fi II
Acceder a la Interfaz de Configuración
  Conectar a la Red: Conéctate a la red Wi-Fi del router (normalmente tiene un nombre predeterminado que aparece en la etiqueta del router) o mediante el cable Ethernet.
  Abrir un Navegador: Inicia un navegador web en tu computadora.
  Introducir la IP del Router: Escribe la dirección IP del router en la barra de direcciones. Las direcciones más comunes son:
    192.168.1.1
    192.168.0.1
    192.168.1.254

## Slide 40: Configurar un router Wi-Fi III
Iniciar Sesión: Ingresa las credenciales predeterminadas. Suelen ser algo como:
  Usuario: admin
  Contraseña: admin o password (Revisa la etiqueta del router o el manual para las credenciales específicas).

## Slide 41: Configurar un router Wi-Fi IV
Buscar la Sección de Configuración de Wi-Fi: Navega a la sección que puede llamarse "Wireless", "Wi-Fi" o "Red Inalámbrica".
Configurar el SSID: Cambia el nombre de la red (SSID) a uno que prefieras. Esto es lo que verán otros dispositivos al buscar redes disponibles.
Elegir la Seguridad: Selecciona el tipo de seguridad. Se recomienda usar WPA2 o WPA3 si está disponible.
Establecer una Contraseña: Crea una contraseña fuerte para proteger tu red. Evita usar información personal.

## Slide 42: Configurar un router Wi-Fi V
Configuraciones Adicionales
  Actualizar el Firmware: Busca en la sección de administración o actualización del firmware para asegurarte de que el router esté ejecutando la última versión.
  Configurar la Dirección IP: Si deseas, puedes cambiar la configuración de la dirección IP del router (opcional, generalmente se deja en automático).
  Activar QoS (Calidad de Servicio): Si tu router lo permite, activa QoS para priorizar el tráfico de ciertos dispositivos o aplicaciones.

## Slide 43: Configurar un router Wi-Fi VI
Guardar y Reiniciar
  Guardar Cambios: Después de realizar todas las configuraciones, asegúrate de guardar los cambios.
  Reiniciar el Router: Algunos routers requieren un reinicio para aplicar los cambios. Esto suele ser automático, pero si no, busca la opción de reinicio.

## Slide 44: Configurar un router Wi-Fi VII
Conectar Dispositivos a la Nueva Red
  Buscar la Red: En tus dispositivos (teléfonos, computadoras, tablets), busca la nueva red Wi-Fi.
  Conectarse: Selecciona el SSID que configuraste e ingresa la contraseña.
  Verificar la Conexión
    Probar la Conexión: Accede a Internet en tus dispositivos para asegurarte de que la configuración fue exitosa.

## Slide 45: Configurar un router Wi-Fi VIII
Consideraciones Finales
  Documentar Cambios: Anota las configuraciones importantes (como el SSID y la contraseña) para referencia futura.
  Seguridad: Cambia las credenciales de acceso al router si aún son las predeterminadas para mejorar la seguridad.
  Restablecer a Configuración de Fábrica: Si encuentras problemas, puedes restablecer el router a su configuración de fábrica (generalmente presionando un botón de reinicio en el dispositivo).

## Slide 46: Software
Wireshark
  Descripción: Herramienta de análisis de protocolos de red que captura y analiza el tráfico en tiempo real.
  Características:
    Soporte para cientos de protocolos.
    Análisis detallado de paquetes.
    Interfaz gráfica intuitiva.
Cisco Packet Tracer
  Descripcion: es una herramienta de simulación de redes desarrollada por Cisco, muy utilizada para aprender y practicar conceptos de redes y administración de dispositivos Cisco.